# Text boxes

Варианты применения и параметры контроллеров

За основу автоматизации ЦТП принимаются каркасные (многоплатные) или моноблочные контроллеры. Контроллеры могут взаимодействовать между собой и с местным оборудованием, представляя из себя единый управляющий комплекс. Контроллеры рассчитаны на работу в условиях промышленных помех, имеют нестираемую память программ и данных, обладают силовыми входами-выходами и практически не требуют применения устройств гальванического разделения. Они имеют возможность подключения тепло- и водосчетчиков, частотных преобразователей и пр. через локальную шину данных с различными протоколами передачи.

модем

панель

оператора

контроллер

Два и более контроллеров, соединенных через шину данных NovaNet

панель

оператора

модем

контроллер

№ 2

Один контроллер

шина  NovaNet

контроллер

№ 1

протокол LON, Modbus, Siemens и др.

Контроллер (контроллеры)  с блоками расширения

вариант реализации связи

тепло-счетчик

тепло-счетчик

модем

блок связи

панель

оператора

модем

контроллер

№ 2

шина  NovaNet

контроллер

№ 1

RR232/485

Блоки  ADAM 4000